## Slide 1
Cartografia
(Exercícios de aplicação)
Realizado por:
Liliana Santos e Sara Silva
Disciplina: Geologia
Professora: Elvira Monteiro

## Slide 2
Carta topográfica: tem como base outras cartas e contém informações como: o traçado dos cursos de água e das estradas e caminhos, a localização dos bosques, edifícios, o traçado do relevo, etc. Estas cartas têm uma finalidade essencialmente prática e devem permitir uma leitura clara e rápida de todos os elementos visíveis na paisagem, e possibilitar a medição precisa de ângulos, distâncias, desnivelamentos e superfícies.
Carta Topográfica
Diferença entre carta topográfica e geológica:

## Slide 3
Carta geológica: é onde encontramos informações geológicas e apresentam por exemplo:
●Tipo e localização do contacto entre os diferentes tipos de litologia;
●Tipo, idade relativa e localização das diferentes formações geológicas;
●Tipo e localização dos depósitos de superfície;
● Direcção e inclinação das rochas estratificadas;
●Tipo e localização de aspectos relacionados com a deformação das rochas;
● Base topográfica que serve de apoio à cartografia geológica.
Carta Geológica

## Slide 4
O que é um perfil topográfico?
O perfil topográfico é uma representação gráfica de um corte vertical do terreno de acordo com uma direcção anteriormente escolhida; essa direcção deve ter em conta que a linha que traçamos no mapa deve ser o mais perpendicular possível às curvas de nível.
Pode ter várias aplicações:
- delimitação de áreas;
- construção de estradas, edifícios, barragens;
- urbanização, saneamento e loteamentos;
- construção de canais de irrigação, pontes, túneis, viadutos;
- planeamento de linhas de transmissão e eletrificação, etc.

## Slide 5
Diferença entre curva de nível e curva mestra
Curva de Nível- Linha que une os pontos com a mesma altitude. Ao intervalo entre as curvas de nível, damos o nome de equidistância, trata-se do desnível existente entre as mesmas. Podem tomar os valor de 2,5 ou 5 metros.
Curva Mestra- Linha que se encontra a cada 5 curvas de nível. São mais acentuadas que as anteriores para facilitar a interpretação das cartas.
Fig. 5

## Slide 6
O que é um corte geológico?
Representação gráfica, onde é possível visualizar a disposição e as relações entre as diferentes rochas que se encontram em profundidade, facilitando assim a leitura das estruturas que ocorrem na carta. Pode não existir concordância entre a escala da carta do perfil e a da maior parte dos acidentes geológicos. Estes organizam-se segundo traços ou planos que não são, geralmente, paralelos ou perpendiculares à linha de perfil.

## Slide 7
Escala (gráfica ou numérica) - Relação entre a dimensão de um objecto do mundo real e a sua representação.
Geodésia- Ciência que se ocupa de estudar as formas e dimensões da Terra, bem como o seu campo gravítico.
Sistemas de Coordenadas- Através da utilização do GPS (latitude, longitude e altitude).
Projecções Cartográficas (plana, cónica ou cilíndrica)- É definida como um tipo de traçado sistemático de linhas numa superfície plana, destinado à representação de paralelos de latitude e meridianos de longitude. São desenvolvidas para minimizarem as imperfeições das cartas e proporcionarem um maior rigor científico.
Técnicas da cartografia:

## Slide 8
Curvas de Nível- linhas imaginárias do terreno, todos os pontos de cada linha têm a mesma altitude, relação ao nível do mar.
Técnicas de Levantamento:
o Fotografias Aéreas
o Imagens de Satélies
o Sensoriamento Remoto (através de satélites com sensores)
o GPS (Sistema de Posicionamento Global)

## Slide 9
Planimetria - estuda os métodos e procedimentos que serão utilizados na planificação do terreno em cartas.
Altimetria - estuda os métodos e procedimentos que levam a representação do relevo, através do cálculo das alturas de determinados pontos, com base numa convenção altimétrica adequada.
Entre outras…
Altimetria

## Slide 10
Vantagens da utilização das curvas de nível
•O emprego duma equidistância gráfica constante apresenta a vantagem de dar uma estimativa rápida dos declives, mesmo em cartas de escalas diferentes. O mesmo afastamento relativo das curvas de nível, correspondem sempre ao mesmo declive;
•Percepção fácil na leitura do terreno;
•O seu emprego permite apreciar rapidamente as formas de terreno;
•Simplificação do desenho da carta, facilitando o uso simultâneo de outras representações planimétricas e cálculo simplificado da cota de qualquer ponto.

## Slide 11
Tipos de escalas
Escalas Numéricas- Razão constante entre a medida de uma segmento que, na carta, une dois pontos (d) e a distância real correspondente (D) medida no terreno, expressas na mesma unidade de medida.
Escalas Gráficas- Aparecem representadas numa carta por um segmento de recta dividido em partes iguais, cada uma das quais representando uma determinada medida de terreno.

## Slide 12
Tipos de cartas
● Carta geológica;
● Carta topográfica;
● Cartas geotécnicas;
● Cartas geotécnicas convencionais;
● Cartas geotécnicas dirigidas;
● Cartas de atributos ou parâmetros;
● Cartas de riscos geológicos;
● Cartas de susceptibilidade.

## Slide 13
PROBLEMAS:
Duas cidades distam entre si 700km. Qual a distância que separa essas cidades num mapa, cuja escala é de 1/1 000 000?
Resolução:
Visto que a escala é 1/1 000 000, significa que 1 cm na carta corresponde a 1 000 000 cm no terreno. Fazendo a conversão 700 km = 700 000 00 cm, assim para resolvermos o problema temos que fazer uma regra em que 1 000 000 cm está para 1 cm assim como 700 000 00 cm estão para x (incógnita que representa a distância a que se encontram essas duas cidades no mapa.

## Slide 14
Dois acidentes geológicos distam entre si 400km. A que distância se encontram representados numa carta com a escala 1/50 000?
Resolução:
Visto que a escala é 1/50 000, significa que 1 cm na carta corresponde a 50 000 cm no terreno. Fazendo a conversão 400 km = 400 000 00 cm, assim para resolvermos o problema temos que fazer uma regra em que 50 000 cm está para 1 cm assim como 400 000 00 cm estão para x (incógnita que representa a distância a que se encontram os dois acidentes na carta). Logo a distância a que encontram os acidentes geológicos representados na carta é de 800 cm.

## Slide 15
A distância entre duas falhas geológicas é de 300km. Que escala deverá ter uma carta para que esses pontos estejam nela representados a uma distância de 20 centímetros?
Resolução:
Neste problema a distância entre as duas falhas geológicas é de 300 km e os pontos representados na carta distam 20 cm. Para sabermos a escala da carta, teríamos que realizar uma regra de três simples, em que os 300km de terreno, convertidos em 30000000 cm está para os 20 cm da carta, assim como 1 cm está para x (incógnita que representa a escala ). Logo a escala seria de 1/1500000, em que 1 cm na carta corresponde a 150 0000 cm de terreno, ou seja , 1,5 km.

## Slide 16
Dois acidentes geológicos numa carta geológica cuja escala é de 1/50 000, distam 50mm. Qual é a distância, no terreno, entre esses dois acidentes?
Resolução:
A escala utilizada é 1/50 000, ou seja, 1 cm na carta corresponde a 50 000 cm no terreno. Fazendo a conversão 50mm = 5 cm, assim para resolvermos o problema temos que fazer uma regra de três simples em que 50 000 cm está para 1 cm assim como 5 cm estão para x (incógnita que representa a distância a que se encontram os dois acidentes no terreno). Multiplicando os 5 por 50 000 e dividindo por 1, o resultado do x será de 250000, logo a distância a que se encontram os acidentes geológicos no terreno é de 250000 cm, ou seja, 2,5 km.

## Slide 17
Bibliografia:
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/descobrindoCartografia.asp?area=1&PaginaAtual=3
http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/apresentacoes/tecnicas.swf
http://www.ori-estarreja.com/aprender/mapa/terreno.html
http://www.prof2000.pt/users/elisabethm/geo7/escalas.htm